## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή PROSPECTUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΕΤ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ ΡΙΝΙΚΩΝ ΚΟΓΧΩΝ ΡΑΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 4.0 MHz και 1.7 MHz | 1).Ηλεκτρόδιο Κεραία μεταφοράς ραδιοκύματος – Μεγάλη, μιας χρήσης, με ενσωματωμένο καλώδιο μήκους 2,80 μέτρων συμβατό αποκλειστικά με γεννήτριες Ραδιοχειρουργικής Διπλής Συχνότητας 4.0 MHz & 1.7 MHz. και ισχύς εξόδου 150W, 90W & 60W (μονοπολική) / 40W (διπολική) / 170W (διπολική turbo). Η κεραία να είναι αυτοκόλλητη για ασφαλή συγκόλληση, διπλής αγώγιμης επιφάνειας 14,50 cm x 8.00 cm, επικαλυμμένη με ειδικό τζελ. 2) Bipolar Bayonet Turbinate Electrode Διπολικό Ηλεκτρόδιο Ρινικών Κογχών (Μιας Χρήσης) Μεθόδου Ραδιοχειρουργικής Διπλής Συχνότητας 4.0 MHz & 1.7 MHz. και ισχύς εξόδου 150W, 90W & 60W (μονοπολική)/ 40W (διπολική) / 170W (διπολική turbo). Συμβατό με την εξειδικευμένη κουμπωτής εφαρμογής χειρολαβή Ραδιοχειρουργικής τριών (3) πλήκτρων (τομής, τομής-αιμόστασης, αιμόστασης). ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (RF) διπλής συχνότητας 4,0Mhz & 1,7Mhz και ισχύς εξόδου 150W,90W &60W (μονοπολική/40W διπολική HEMO/ 170W διπολική TURBO). | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ AABR ΓΙΑ MADSEN ACCUSCREEN | Αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια AABR για την διενέργεια εξέτασης αυτόματων προκλητών δυναμικών για συσκευή MADSEN ACCUSCREEN | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΟ 80Χ20, ΠΛΑΤΟΣ 80ΜΜ, ΜΗΚΟΣ 20Μ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ MAC600 | ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΟ 80Χ20, ΠΛΑΤΟΣ 80ΜΜ, ΜΗΚΟΣ 20Μ ΤΟΥ ΚΑΡΔ. MAC600 | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | ΛΑΜΕΣ ΝΕΟΓΝΙΚΩΝ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΩΝ 0/0 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ | 4.1.• Λάμα λαρυγγοσκοπίου ευθεία (τύπου Miller) Νο. 00 διαστάσεων 65mmX12mm 4.2 Να είναι από ματ ανοξείδωτο χάλυβα 4.3. Να φέρει άθραυστη πλαστική υποδοχή για την τοποθέτηση της στη χειρολαβή του λαρυγγοσκοπίου. 4.4. Ο φωτισμός να διέρχεται μέσω δέσμης Ø3,0mm και να αποτελείται από τουλάχιστον 3.000 μεμονωμένες οπτικές ίνες 4.5. Η δέσμη οπτικών ινών να μην αντικαθίσταται 4.6. Να φέρει ατραυματικό άκρο 4.7. Να διατίθεται σε νούμερα από 00 έως και 4 4.8. Συμβατές σύμφωνα με το Γερμανικό πρότυπο DIN ISO 7376 4.9. Να μη χρήζει συντήρησης 4.10. Να αποστειρώνονται με όλες τις σύγχρονες μεθόδους και αντοχή για τουλάχιστον 2.000 κύκλους κλιβανισµούς στους 134oC • Ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 & ISO 13485 • Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Δ.Υ. 8δ/1348 4.10. Ο οίκος κατασκευής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 13485 4.11. Να φέρει σήμανση CE | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ ΝΕΟΓΝΩΝ,ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MASIMO -IVY , RADICAL& BENEVIEW MIDRAY - ΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ | Νεογνικοί αισθητήρες παλμικού οξύμετρου νεογνών, να είναι μιας χρήσεως, με σύνδεση RD, κατάλληλοι για νεογνά < 3 κιλών. Οι αισθητήρες να είναι οι γνήσιοι και πιστοποιημένοι για τα μηχανήματα Masimo (Masimo Radical 7 και RAD 8) & BENEVIEW MIDRAY | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ NELCOR ΠΑΙΔΩΝ, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ, ΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ | Συμβατός αισθητήρας οξυμετρίας μιας χρήσης νεογνών-ενηλίκων κατάλληλος για σύνδεση σε καλώδιο προέκτασης οξυμετρίας που χρησιμοποιούν τεχνολογία NELLCOR OXIMAX (9pin). | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ NELCOR ΝΕΟΓΝΩΝ, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ, ΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ | Αισθητήρας παλμικού οξύμετρου, αυτοκόλλητος, ενός ασθενούς, για τα μόνιτορ 1)NELCOR ΚΑΙ 2)NELCOR OXIMAX νεογνών, ισοδύναμος των γνήσιων, των ίδιων ακριβώς δυνατοτήτων, απόλυτα σύμφωνος με τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου του μηχανήματος | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ, ΝΕΟΓΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ DINAMAP ΓΙΑ ΠΡΟΩΡΑ ΝΟ 1 | Περιχειρίδες νεογνικές μονού αυλού, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Να φέρουν σήμανση CE. Να είναι από μαλακό, ελαφρύ υλικό. Να έχουν ένδειξη για την ακριβή τοποθέτηση του βραχίωνα. Να είναι κατάλληλες για τα μόνιτορ DINAMAP . Να μην περιέχουν latex. Να διαθέτουν εύκαμπτο σωλήνα μεγάλης διαμέτρου για εκτόνωση του αέρα. ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:3 - 6 cm Νεογνική Νο1 | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | 96021047,ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ, ΝΕΟΓΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ DINAMAP ΓΙΑ ΠΡΟΩΡΑ ΝΟ 2 | Περιχειρίδες νεογνικές μονού αυλού, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Να φέρουν σήμανση CE. Να είναι από μαλακό, ελαφρύ υλικό. Να έχουν ένδειξη για την ακριβή τοποθέτηση του βραχίωνα. Να είναι κατάλληλες για τα μόνιτορ: DINAMAP" Να μην περιέχουν latex. Να διαθέτουν εύκαμπτο σωλήνα μεγάλης διαμέτρου για εκτόνωση του αέρα. ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 4 - 8 cm Νεογνική Νο2 | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ, ΝΕΟΓΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ DINAMAP ΓΙΑ ΠΡΟΩΡΑ ΝΟ 3 | Περιχειρίδες νεογνικές μονού αυλού, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Να φέρουν σήμανση CE. Να είναι από μαλακό, ελαφρύ υλικό. Να έχουν ένδειξη για την ακριβή τοποθέτηση του βραχίωνα. Να είναι κατάλληλες για τα μόνιτορ: DINAMAP Να μην περιέχουν latex. Να διαθέτουν εύκαμπτο σωλήνα μεγάλης διαμέτρου για εκτόνωση του αέρα. ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 6 - 11 cm Νεογνική Νο3 | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ, ΝΕΟΓΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ DINAMAP ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΟΜΗΝΑ ΝΟ 4 | Περιχειρίδες νεογνικές μονού αυλού, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Να φέρουν σήμανση CE. Να είναι από μαλακό, ελαφρύ υλικό. Να έχουν ένδειξη για την ακριβή τοποθέτηση του βραχίωνα. Να είναι κατάλληλες για τα μόνιτορ: DINAMAP Να μην περιέχουν latex. Να διαθέτουν εύκαμπτο σωλήνα μεγάλης διαμέτρου για εκτόνωση του αέρα. ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 7 - 13 cm Νεογνική Νο4 | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | ΝΕΟΓΝΙΚΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ INO ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ OXIMAX SPO2 ΤΗΣ NELLCOR | Μετωπιαίος Νεογνικός αισθητήρας εγκεφαλικής οξυμετρίας συμβατός με σύστημα INO ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ OXIMAX SPO2 ΤΗΣ NELLCOR, να διαθέτει : 1. Πηγή εκπομπής LED αποκλειστικά μόνο σε δύο μήκη κύματος ,730nm & 810nm, έχοντας δύο φωτοανιχνευτές σε απόσταση 3cm και 4cm αντίστοιχα από τη φωτεινή πηγή. Μετρώντας το μικτό 75% φλεβικού και 25% αρτηριακού αίματος. Με πιστοποίηση σε διαφορετικά επίπεδα CO2. 2. Να προορίζεται για χρήση σε βρέφη. 3. Με πιστοποίηση α) απόστασης μεταξύ πομπού και δεκτών, β) ακρίβειας μέτρησης και γ) τεχνολογίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | MECRODUCT KA.SS 032 ΓΙΑ WESCOR (ΧΛΩΡΙΟΜΕΤΡΟ) | Σετ αναλωσίμων για χρήση με την συσκευή επαγωγής και συλλογής ιδρώτα MACRODUCT του Νοσοκομείου που χρησιμοποιείται για τη διάγνωση κυστικής ίνωσης.Να διαθέτει : κατάλληλους συλλογείς εργονομικού σχήματος, δίσκους Πιλοκαρπίνης για επαγωγή ιδρώτα μέσω ιοντοφόρισης συμβατού μεγέθους με τα ηλεκτρόδια της συσκευής , κατάλληλα μικροσωληνάκια που σφραγίζουν αεροστεγώς για τη συλλογή ιδρώτα μετά την ιοντοφόρηση | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΚΡΟ ΒΑΛΒΙΔΑΣ MEDIJET ΓΙΑ CPAP MEDIN CNO | 15.1. Να Διαθέτει ένα σωλήνα σπιράλ για σύνδεση με τα μηχανήματα (CNO ή NC3) και του θαλάμου ύγρανσης. 15.2. Να διαθέτει θερμαινόμενο σωλήνα σπιράλ , όπου το ένα άκρο συνδέεται στον θάλαμο ύγρανσης και το άλλο άκρο συνδέεται στην βαλβίδα medijet. Ο σωλήνας αυτός φέρει δύο πλαϊνές υποδοχές, για την σύνδεση του με το θερμαντικό καλώδιο του υγραντήρα. Επίσης φέρει ειδικό αντάπτορα για την τοποθέτηση του θερμαντικού καλωδίου του υγραντήρα. Σημειώνεται ότι το τελικό κομμάτι σύνδεσης του σωλήνα με την βαλβίδα medijet αποτελείται από ειδικά κατασκευασμένο σπιράλ σωλήνωσης για μεγαλύτερη σταθερότητα του κυκλώματος στο νεογνό και την αποφυγή τραυματισμού. 15.3. • Να διαθέτει σωλήνα πίεσης που συνδέεται στην βαλβίδα medijet και στα μηχανήματα (CNO ή NC3) για την ακριβέστερη και ασφαλή καταγραφή της θετικής πίεσης στο νεογνό15.4. • Να διαθέτει αυτοτροφοδοτούμενο θάλαμο ύγρανσης με φλοτέρ.15.5• Να φέρει γραπτή πιστοποίηση συμβατότητας από τον κατασκευαστικό οίκο των CPAP | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | ΜΑΣΚΕΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑ MEDIJET ΓΙΑ CPAP MEDIN CNO [SMALL-MEDIUM] | Να είναι μιας χρήσης • Να είναι αποστειρωμένη ( με την μέθοδο clean room ) • Να αποτελούνται από 100 % σιλικόνη • Να διαθέτουν ανατομικό σχήμα ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός της μύτης του νεογνού • Να διαθέτουν θηλιές για στήριξη του κορδονιού για στερέωση του σκουφιού • Να είναι κατάλληλη για βαλβίδα medijet για λειτουργία nCPAP • Να είναι συμβατά με σκουφάκια νεογνών nCPAP • Σε μεγέθη: Small, Medium • Να φέρουν πιστοποίηση από τον κατασκευαστικό οίκο του μηχανήματος των CPAP | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | ΜΥΤΑΚΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑ MEDIJET ΓΙΑ CPAP MEDIN CNO [EXTRA SMALL-SMALL-MEDIUM] | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ •Να χρησιμοποιείται για την προστασία και την αποφυγή τραυματισμών της μύτης του νεογνού • Να είναι κατασκευασμένο από σιλικόνη • Να διαθέτει ειδικό σχεδιασμό για την ευαίσθητη περιοχή του ρινοφράγματος •Να είναι εύκολο στη τοποθέτηση • Να είναι Latex Free. •Να φέρει σήμανση CE • Να διατίθεται σε μεγέθη ΧSmall, SMALL& MEDIUM | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | ΣΚΟΥΦΑΚΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ CPAP MEDIN CNO [XSMALL,SMALL,MEDIUM] | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ •Να διαθέτουν ειδικό προσαρμογέα για βαλβίδα medijet • Να διαθέτουν μαξιλαράκι στερέωσης και εφαρμογής της βαλβίδας medijet.• Να φέρουν συνοδευτικά κορδόνια που χρησιμοποιούνται για τη σταθεροποίηση της ρινικής μάσκας ή της σωστής θέσης του ρινικού καθετήρα (prong). •Να διαθέτει velcro στα άκρα του. •Να διαθέτουν ανάλογα με το μέγεθος της περιμέτρου της κεφαλής και ξεχωριστό χρώμα ώστε να είναι γρήγορη και σωστή η ταυτοποίηση με την χρωματική σκάλα της μετροταινία. • Να διατίθεται σε μεγέθη: XS, S, M.• Να διατίθεται σε ατομική συσκευασία αποστειρωμένη (με την μέθοδο clean room) • Να φέρουν πιστοποίηση από τον κατασκευαστικό οίκο του μηχανήματος των CPAP | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΝΕΚΡΩΣΕΩΝ NEOPREP ΓΙΑ CPAP MEDIN CNO | Να xρησιμοποιείται για την προστασία και την αποφυγή τραυματισμών της μύτης του νεογνού Να είναι κατασκευασμένο από σιλικόνη Να φέρει ειδικό σχεδιασμό για την ευαίσθητη περιοχή του ρινοφράγματος Να είναι εύκολο στην τοποθέτηση Να είναι Latex Free. Να φέρει σήμανση CE Να διατίθεται σε μεγέθη Small & Large | ΝΑΙ |  |  |