ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

(Αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης- τεκμηρίωσης, με το οποίο δίνονται αναλυτικές απαντήσεις με σχετικές παραπομπές σε όλα τα σημεία των «Απαιτήσεων- Τεχνικών Προδιαγραφών», καθώς και σε κάθε άλλη τεχνική απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής).

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ LASER ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ  ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ

|  | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή PROSPECTUS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Οπτικές ίνες laser μιας και πολλαπλών χρήσεων διαφόρων διαμέτρων | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Οπτικές ίνες laser διαμέτρου, 230 µm, αποστειρωμένη, ΜΧ, μήκους 300 cm | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Οπτικές ίνες laser διαμέτρου 365 µm, αποστειρωμένη, ΜΧ, μήκους 300 cm | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Οπτικές ίνες laser διαμέτρου 600 µm, αποστειρωμένη, ΜΧ, μήκους 300 cm | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Να διαθέτουν υποδοχή με διαφορετικό χρωματισμό ανάλογα με την διάμετρο της ίνας και να αναγνωρίζονται αυτόματα από το συσκευή λιθοτριψίας laser τύπου Holmium:YAG και απεικονίζονται αυτόματα οι προτεινόμενες παράμετροι στην οθόνη αφής 10” HD. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Να διαθέτει μέγιστη ισχύ τουλάχιστον 35W, απόδοση ενέργειας έως 4,0 J, διάρκεια παλμού από 90 έως 2000μs και μέγιστη συχνότητα παλμού έως 30Hz. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Να έχει τρεις διαφορετικούς τύπους παλμού: Μεγάλης διάρκειας (450 μs έως 2000 μs), Μικρής διάρκεια παλμού (90 μs έως 450 μs), | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Λειτουργία Burst mode. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Με παραχώρηση ως συνοδό εξοπλισμό γεννήτρια HOLMIUM YAG LASER | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝOΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ HOLMIUM YAG LASER |
| 1 | Μέγιστη ισχύος τουλάχιστον 35 Watt και απόδοση ενέργείας έως 4,0J. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Διάρκεία παλμού από 90 έως 200μs και μέγιστη συχνότητα παλμού έως 30HZ, να έχει τρείς διαφορετικούς τυπους παλμού: μεγάλης διάρκείαε(450 μs έως 2000 μs), μικρής διάρκεια παλμού (90 μs έως 450 μs) | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Να διαθέτει λειτουργία Burst mode και να απεικινίζονται αυτόματα οι προτεινόμενες παράμετροι στην οθόνη αφής 10’’ HD | ΝΑΙ |  |  |

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

|  | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή PROSPECTUS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο distal chip CMOS με ενσωματωμένη πηγή LED, εξωτ. διαμέτρου 9 Fr., κανάλι εργασίας 3,5 Fr και μήκος εργασίας 70 cm. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Να διαθέτει γωνία οπτικού πεδίου 105° και θέση του καναλιού στην εικόνα ώρα | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Να εκτελεί γωνιώσεις 270° / 270° με επιλογή κίνησης σε θετικό & κόντρα-θετικό και να έχει προστασία κάμψης | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Να έχει δύο εισόδους LUER για το κανάλι εργασίας και έγχυση. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Να είναι έτοιμο για χρήση, σε αποστειρωμένη συσκευασία. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Να είναι κατάλληλο για χρήση με αυτόνομο σύστημα οθόνης 8” FULL HD με δυνατότητα καταγραφής video/picture, για χρήση με ενιαία φορητή μονάδα ενδοσκοπήσεων FULL HD με οθόνη 18” και δυνατότητα καταγραφής και σύνδεσης σε δύκτιο, και για σύνδεση με επεξεργαστή κάμερας FULL HD με δυνατότητα ψηφιακής επεξεργασίας της εικόνας για βελτίωση της ενδοσκοπικής εικόνας με περισσότερη λεπτομέρεια, ομογενοποιημένο φωτισμό, σύστημα χρωματικής διαφοροποίησης των ιστών. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Με παραχώρηση ως συνοδό εξοπλισμό φορητή μονάδα (MONITOR) | ΝΑΙ |  |  |